DB33

浙江省地方标准

DB 33/T XXXXX—XXXX

电子商务快递智能终端技术与管理要求

E-commerce express intelligent terminal technology and management requirement

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由浙江省商务厅提出并归口。

本标准起草单位：浙江省电子商务促进会、浙江顺丰速运有限公司、浙江富友电子商务有限公司、速递易

本标准主要起草人：

电子商务快递智能终端技术与管理要求

范围

本标准规定了电子商务智能投递终端的应用和安全要求。

本标准适用于所有智能投递终端的专业化服务机构、投递员、网购收件人。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

智能包裹投递终端的专业化服务机构（营运商）

设立智能包裹投递终端，并向公众提供快件投递服务的快递企业、电子商务平台或第三方服务商。

智能投递终端（智能柜） Smart terminal (Intelligent cabinet)

设立在公共场合，可供投递和提取包裹的自助服务设备。

箱格 Box grid

智能柜内存放包裹的独立最小单元。

控制柜（主柜）Control cabinet (Main cabinet)

安装操控显示屏、条码扫描器、键盘等人机交互模块以及控制系统的箱体。

箱格柜（副柜） Box grid cabinet (Deputy cabinet)

只含有箱格的一组箱体。智能柜可包含一组或多组箱格柜。

逾期包裹 Overdue parcel

箱格内超过约定时间尚未提取的包裹。

功能要求

业务功能

智能柜的实际使用必须包含投递包裹、用户取件、逾期包裹处理，其他扩展功能根据实际使用需要而叠加。

包裹投递

投递操作员将包裹投放到智能柜箱内。

用户取件

用户从智能柜箱内取出包裹。

逾期包裹处理

投递操作员将逾期包裹从包裹箱取回。

扩展功能

智能柜的扩展功能不局限于包裹投递，可以在包裹投递的基础上，扩展预订、支付、退件、查询等功能。

内部管理功能

智能柜除了提供给用户的实际投取包裹功能外，还必须含有为投件、取件提供服务的内部管理功能。

投递操作员管理

实现对投递操作员的注册、查询和识别等管理。

收件人设置管理

实现投递操作员可对指定收件人进行投递包裹上门服务。

包裹信息查询

实现包裹从投放到智能柜箱格内到用户提取全过程的信息查询服务。

智能柜管理

实现智能柜运行状态监控以及智能柜布放位置和数量等信息查询功能。

数据统计

实现对智能柜箱格内投放包裹数量、种类及对箱格使用情况等数据进行统计分析功能。

其他管理功能

其他管理功能可包括协议用户管理、箱格操作日志管理、远程控制维护、安全监管等。

操作流程

包裹投递流程

投递操作员投递包裹流程如图1，应遵循以下步骤：

- 操作员登录；

投递操作员选择合适箱格，或控制系统自动进行选择；

投递操作员录入或扫描包裹单号；

投递操作员录入收件人手机号码，或通过支撑系统从快递业务系统获取收件人手机号码；

智能柜打开箱门；

投递操作员将包裹投放到箱格中；

投递操作员关闭箱门；

投放完成，包裹箱向收件人发送取件通知；

投递操作员继续投放新的包裹，重复b）到h）的操作；

投递包裹结束，投递操作员退出登录。

用户取件流程

用户取件流程如图2，应遵循以下步骤：

- 用户凭取件通知输入取件校验项信息；

智能柜打开包裹所在箱格；

用户取走包裹；

用户关闭箱格；

取件完成后，智能柜记录取件结果。

逾期包裹处理流程

投递操作员取回逾期包裹流程如图3，应遵循以下步骤：

- 投递操作员登录；

查询智能柜内是否有逾期包裹，没有逾期包裹退出登录，有逾期包裹进行后续操作；

智能柜打开逾期包裹箱格；

投递操作员将逾期包裹取回；

投递操作员关闭箱格；

智能柜向收件人发送逾期包裹已被取回通知；

投递操作员继续取回其它逾期包裹，重复b）到f）的操作；

逾期包裹取完后，退出登录。

终端硬件要求

基础硬件规格

门和锁

格口门和锁开闭应灵活，无卡碰、刮擦、停滞现象，各轴孔及机构应配合良好；

格口门应安装在箱体正面，格口门的开启方向宜一致，门间隙应均匀；

电子锁需要具备360度防插防撬，使用寿命不少于100000次，具备门状态检测功能；

      - 快件箱任一格口无故障工作开门次数不小于20000次

通讯设备

智能柜通讯部件需采用工业级设计，使用无线网络进行数据传输的路由器。

应急开门

智能柜需要具备应急开门，在停电状态下可以通过应急方式打开箱格

条码扫描器

智能柜需要具备一维或二维条码扫描功能，扫描器与铅垂面的角度应小于90°，处于常闭状态。仅当发生业务的时候，扫描器红外射线开始工作。

漏电保护器

具有漏电保护断电、过载与短路保护功能，且强电、弱电必须分开。

符合国家颁布的《漏电保护器安全监察规定》与《漏电保护器安装与运行》等规定。

USB摄像头

像素不低于200万，广角不低于120°，速率为30fps。

远程视频监控探头

远程视频监控探头像素不低于100万，具备夜间监控功能。

涂层要求

冷轧钢板表面涂层应色泽均匀，不允许有露底、流挂、起泡、皱纹等缺陷。

材料要求

智能柜冷轧钢板材料应进行去油、去酸、磷化、防锈及静电喷塑处理。

涂层理化性能要求

智能柜冷轧钢板涂层理化性能需具备防锈、防腐蚀、防静电功能。

装配

智能柜顶板、底板、侧板、后板及格口与中间隔板之间采用焊接方式，连接处牢固、可靠；外表平整、无焊瘤、夹渣；外观无明显可进行拆卸的零部件。

智能柜内外各处平整光滑，无开裂、划痕、毛刺和明显变形。

智能柜内布线整齐并扎好固定。

智能柜内线材与线材连接处有防脱落措施，防止线材接触处松动。

终端系统要求

终端系统结构

智能柜主要由格口箱、控制柜和信息系统三部分组成。

终端系统由控制系统与支撑系统两部分组成。

控制系统实现用户界面交互、硬件控制和与支撑系统的内部通信等功能。

支撑系统实现与控制系统的内部通信以及与包裹投递系统等外部系统的信息交互。

控制系统要求

系统功能

智能柜控制系统软件应实现以下功能：

- 运行控制；

箱格检测；

网络通信；

异常诊断；

维护、测试；

风险预警。

系统配置

智能柜控制系统应配置以下软件：

- 操作系统：管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序；

设备驱动程序：控制外围设备工作的程序；

应用软件：提供用户界面，实现智能柜内部控制和与支撑系统交互通信的软件；

异常检测软件：用于监测应用软件是否正常、外围硬件连接是否正常的软件。

控制系统可选择性地配置以下软件：

- 辅助工具软件：帮助设备维护人员诊断、调试智能柜的应用软件；

定制、扩展软件：因特定功能需求产生的控制系统功能的软件。

支撑系统要求

系统功能

智能柜支撑系统应实现以下功能：

- 信息数据管理；

投递包裹记录管理；

数据统计与分析；

参数配置；

远程控制维护；

安全监管。

系统要求

支撑系统应满足以下要求：

- 支撑系统能接收控制系统传递报文，根据接口规范处理交互数据；

支撑系统能够主动连接监测控制系统，掌控智能柜实地运行情况；

支撑系统具备包裹数据、登录数据、投递数据、取件数据等运营维护功能。

信息安全要求

终端系统应采取适当的防范措施保护包裹和用户信息，避免信息泄漏。

通讯加密，各系统间传输的数据应选用安全可靠的密码算法进行加密传输，保证传输过程中数据的安全性、完整性和一致性。

风险预警，控制系统存在检测异常报警机制，如插入USB接口外设等可自动转化为风险预警事件。

场地及安装要求

安装场地应为人流量较大、交通便利且有良好采光或照明的公共场所（如社区、院校、写字楼、机关单位、地铁周边等），方便配送员投递与收件人取件。

安装场地须符合消防安全规定。

智能柜安装场地需要平整，排水通畅，不能轻易被雨水淋湿的室内或具有雨棚的室外场地。

智能在投入安装前，应征得安装场地所属业主的同意，如所属场地业主不同意，不可强行安装。

智能柜安装的场地的接线电源需采用接地三角插座，安装位置不得低于1.8米，确保不易被孩童接触。

室内需要靠墙安装，安装的柜体需要能够遮挡电源插座位置，多余的电源线不能露在柜体边沿。室外安装需要与地面进行固定，电源线外需要套上绝缘管套，避免电源线快速老化或被孩童损坏。

智能柜安装需要结实，安装完成后用力推动柜体时不能出现晃动现象。

智能柜主柜与附柜、附柜与附柜之间摆放需要平齐，且相邻两个柜体之间需要有固定装置，不能随意被移动。

管理要求

营运商要求

营运商需要对智能柜操作进行7*24H录像，以便在发生纠纷时能够提供视频查证，且录像需要满足以下要求：

- 对控制柜前方操作者的面部图像进行采集，不应将操作者的键盘操作摄入；

- 对包裹箱及其周围使用环境进行全方位监视。

营运商需要对视频或图像数据保留至少1个月。

智能柜故障时，营运商应采取及时系统登记，阻止继续下单、及时查明故障原因、安排维修等工作。对于故障智能柜内存储货物，应通知投货配送员到场方可开箱，并交由其妥善处理。

运营商应当提供定期检查服务，定期现场检查智能柜硬件及终端系统，消除潜在问题，保证设备正常运行。

由于设备维护、更换、软件升级等可预见的原因，影响或可能影响快递员或收件人使用的，应提前3天通知，并在柜体上明示。

硬件或系统发生故障后，市区智能柜的故障响应时限为4个小时；郊区智能柜的故障响应时限为8小时，并具备完备的故障受理、派单及维修、验收、回访流程。

智能柜故障、设备更换等无法使用的时间须从收件预定时间内扣除，不得向快递员或收件人收取费用。

智能柜运营商应对故障有关的数据进行采集、记录和保存，相关数据和书面记录至少保存半年。

智能柜维修、检查人员应主动出示工作证明或佩带本企业标识，爱护场地其他设施，保持环境整洁。

运营商对智能柜及其存储邮件的安全负有责任，应当与安装场所协同做好安全防范。发生抢盗、破坏智能柜、利用自动柜员机窃取财物等风险事件时，运营商须向收件人承担赔偿责任，并有权向行为人追偿。

通过智能柜提供投递服务时，如果出现相关纠纷，运营商应当及时通知投递人员或快递企业，并协助双方解决纠纷。必要时，有义务提供监控资料。

智能柜运营商可向逾期件收件人收取逾期保管费用。逾期件由快递员收回的，应由快递员垫付逾期保管费用。超过预订时间5天以上无人提取，且快递员不予回收的邮件，应由智能柜运营商向配送员所属快递公司索赔或扣除保证金，并要求其回收邮件。

投递人员要求

投递人员注册必须采用实名制。对投递人员进行实名认证，保证信息真实、可靠。

投递人员投递前须确保已经告知收件人并征得其同意。

投递人员须遵循国家行业规范，禁止投递违禁物品。除国家规定物品外，还应禁止投递以下物品：

- 外包装破损、变形物品；

- 收件人要求本人签收或送货上门物品；

- 超大或异形物品。

投递人员应按照智能柜操作步骤与提示完成投递，且一个箱格只能放置一个包裹。

投递人员投递邮件时未在监控范围内或遮挡监控的，不得以邮件丢失、损毁为由向智能柜运营商提出赔偿要求。

投递员投件时候如果发现问题，应及时联系智能柜服务商，问题主要由以下几方面：

- 箱格内有包裹；

- 箱格损坏出现不能打开或关闭；

- 其他异常情况。

收件方人员要求

收件人打开格口后，发现以下情况的，应及时联系智能柜运营商及快递员，并将邮件放置在监控范围内：

- 格口内没有邮件；

所取邮件并非其本人邮件；

邮件外包装破损；

邮件内件破损；

邮件内件与实际不符；

其他异常情况。

收件人已取出邮件，并离开监控范围；或打开邮件包装时未在监控范围内或遮挡监控的，不得以邮件丢失、损毁为由向智能柜运营商提出赔偿要求。

电子商务平台要求

从电子商务平台下单直接配送到智能柜的，电子商务平台应限制危险品、液体、电池等物品下单到智能柜。

对于电子商务平台直接与智能柜进行系统对接的，需要在电子商务平台上注明智能柜运营商的品牌或商标。

_________________________________